# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目

建设单位（盖章）：    栾川县叫河镇人民政府

编制日期：                2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410324-04-01-745660 |
| 建设单位联系人 | 魏士林 | 联系方式 | 15538863566 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 栾川 县 叫河镇牛栾村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （东经 111 度 19 分 49.541 秒，北纬 33 度 51 分 56.337 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27中48中药饮片加工273 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 栾川县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 栾发改投资﹝2022﹞68号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 51.7 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14081.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为中药材集散交易及山茱萸初加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，项目产品、所用的生产设备也不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》中，符合产业政策。项目可研报告已由栾川县发展和改革委员会予以批复，批复文号为栾发改投资﹝2022﹞68号，项目代码为：2205-410324-04-01-745660（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》等的要求。 二、与《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（河南省生态环境厅公告，2024年2号）符合性分析 对照河南省三线一单综合信息应用平台，项目所在栾川县叫河镇单元编码为YS4103243310001，该单元有关要求列表如下，并对相应要求进行分析。 项目与《栾川县生态环境准入清单》符合性分析 项目 文件要求 本项目特点 相符性 一般管控单元YS4103243310001 空间布局 约束 大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。 本项目为新建项目，属于中药饮片加工业，不属于“散乱污”企业。 符合 污染物排 放管控 实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准，全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。 项目施工及运营过程均采用符合国标的运输车辆及工程机械。 符合 三、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控分析 1、生态保护红线 本项目位于栾川县叫河镇牛栾村淯河路西侧，对照河南省三线一单综合信息应用平台（见附图4），本项目不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，区域年PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，2022年洛阳市所辖县（区）中，栾川县、汝阳县、嵩县空气质量达到二级标准。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为II类水质，水质状况为“优”，通过实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）等文件，将不断提升区域环境质量。本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；生产废水、生活污水全部合理处置；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上线 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供；生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入项目自建污水处理设施，后排入叫河镇污水处理厂，处理达标后排入淯河；新鲜水消耗量小，不会突破当地资源利用上线；项目占地属于乡镇建设用地，因此，项目符合资源利用上线要求。 四、与相关规范性文件符合性分析 与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）相符性分析 项目与洛环委办[2023]24号相符性分析 项目 文件要求 本项目特点 相符性 《洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案》 （七）强化区域联防联控 36.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 本项目属于中药饮片加工业，不属于国家、省绩效分级重点行业，项目涉及颗粒物，符合通用行业涉颗粒物工序绩效先进性指标要求。 符合 《洛阳市2023年碧水保卫战实施方案》 (七)统筹做好其他水生态环境保护工作 21.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目符合《栾川县县生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。项目清洗废水经沉淀后全部回用。 符合 《洛阳市2023年净土保卫战实施方案》 （一）强化土壤污染风险管控。 4.全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动落实危险废物监管和利用处置能力改革。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进危险废物监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目运营期不涉及危废，一般固废均合理处置。 符合 2、与洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021] 47号）符合性分析 项目与涉颗粒物排放工序绩效先进性指标相符性分析 差异化指标 绩效先进性指标要求 本项目特点 相符性 能源类型 以电、天然气为能源。 本项目以电为能源。 符合 生产工艺 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 本项目可行性研究报告已取得栾川县发展和改革委员会的批复，不属于《产业结构调整指导目录(2024年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 符合 污染治理技术 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术(设计除尘效率不低于99%)。 本项目采用覆膜滤袋高效袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）。 符合 无组织管控要求 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目所用山茱萸为袋装，运营期运输过程拟采取密闭措施，并在车间内卸车。 符合 物料储存。一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目运营期不涉及危废，一般固废均合理处置。 符合 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目山茱萸转移过程为袋装 符合 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 项目产品封包过程无粉尘产生。 符合 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 项目风选等过程位于封闭厂房内，并经集气管对产污节点进行收集，后经带式除尘器进行处理，运营过程拟加强管理，保持车间地面干净，生产车间无粉尘外逸 符合 排放限值 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。 风选除杂工序废气经处理后排放浓度均低于10mg/m3 符合 五、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《河南省栾川县乡镇集中式饮用水水源保护区技术划分报告》，叫河镇上房沟水源保护范围如下： 一级保护区范围：上房沟河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，上房沟河上游2000米及下游200米河道内及两侧至分水岭的区域。 准保护区范围：二级保护区外，上房沟河全部汇水区域。 经调查，本项目距离上房沟水源地二级保护区边界约6185m，距离其一级保护区约6315m，距离其准保护区约7985m，不在其保护范围内，符合栾川县叫河镇饮用水源地保护要求。 本项目与栾川县叫河镇饮用水源地位置关系图见附图5。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 近年来，随着国家、省、市鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，并进一步完善中医药高质量发展政策和体系，中医药的重要地位再次凸显。 叫河镇地处栾川县东部深山区，境内群峰连绵，沟深谷狭，良好的气候条件，使山茱萸、黄精、猪苓等野生道地中药材资源丰富。为进一步加快推动叫河镇乃至栾川县中药材资源的产业化、商品化和规模化发展，实现叫河镇中药材现代流通体系建设，从根本上改变传统低产低效和粗放经营的特点，延伸产业链条，栾川县叫河镇人民政府拟建设实施“栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目”。该项目主要建设中药材交易市场、仓储用房、山茱萸初加工车间等，项目仅对山茱萸进行初加工，交易药材种类有山茱萸、黄精、猪苓等多种，承建单位为栾川县农业发展有限公司。 2022年5月，洛阳兴业工程咨询有限公司编制完成了《栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目可行性研究报告》，初步规划项目涉及牛栾、叫河、桦树坪三个村庄用地，2022年7月，栾川县发展和改革委员会以栾发改投资﹝2022﹞68号（见附件2）对其进行批复。2023年11月，洛阳市人民政府以洛政土﹝2023﹞561号（见附件3）对牛栾村地块转用手续进行了批复，同期中共栾川县国土空间规划委员会对《栾川县叫河镇中药材集散交易中心一期建设项目设计方案》等举行了专题会议，并形成了会议纪要（见附件4），原则同意该项目规划方案。根据项目设计资料，交易中心一期项目包含服务中心和交易中心两个项目，均位于叫河镇牛栾村。本次环评评价对象仅包含《栾川县叫河镇中药材集散交易中心一期建设项目设计方案》中的交易中心，服务中心不在本次评价范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目，中药材集散交易中心属于“四十四、房地产业”中“97.商业综合体”，且不涉及敏感区，不纳入建设项目环境影响评价管理；山茱萸初加工部分属于“二十四、医药制造业27”中“48.中药饮片加工273”类，且不属于“单纯切片、制干、打包的”，主要生产工艺有风选、蒸煮、脱皮、干燥等工序，属于“其他”类，需要编制环境影响评价报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《栾川县叫河镇人民政府栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目环境影响报告表》，送生态环境主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于栾川县叫河镇牛栾村淯河路西侧，项目西南距叫河镇镇区约1km。项目地理位置详见附图1。 根据现场调查，项目北侧为村村通道路；西侧为牛栾村；东侧为淯河路；南侧为空地。距离项目最近的敏感点为西边界1m处的牛栾村。 三、项目工程内容 本项目占地面积14081.6m2（合约21.12亩），主要建设内容包括1#综合楼、2#楼等主体工程；供排水、供电等公用工程；废气处理设施、废水处理设施等环保工程。具体内容见表2-1，建筑参数依据《栾川县叫河镇中药材集散交易中心一期建设项目设计方案》给出。研发办公室主要研发内容为当地药材初加工相关内容，依托生产车间内生产设备完成。 本项目主要建设内容一览表 工程 分类 工程名称 数量 建设内容 备注 主体 工程 1#综合楼（酒店、展示中心、加工、仓库、交易中心） 1座 地上建筑面积9948m2，地下建筑面积5492m2 负1楼面积5492m2，东南角为消防水池315m2及消防水泵房155m2，消防水泵房北侧紧邻生活水泵房142m2，生活水泵房西侧及北侧均为地下停车位，共74个、3680m2；车库北侧设储藏间6个，面积1200m2，储藏温度5~10℃ 新建，建筑高度19.5m 1楼面积3779m2，南侧为酒店1267m2，中部为展厅，面积1275m2，北侧为交易室等，面积1237m2 2楼面积3779m2，南侧及中部为酒店，面积2266m2，北侧为研发办公室850m2、成品库房290m2、辅助用房373m2 3楼面积2390m2，南侧为酒店，面积1267m2，北侧为生产车间，面积1123m2 2#楼（会议、餐厅） 1座 共2层，建筑面积1284m2，一层为餐厅，就餐位132个，配套设操作间、更衣室、库房等；二层为会议室 新建，建筑高度13.2m 公用工程 供排水 供水由叫河镇自来水管网提供；项目生产废水、生活污水经自建污水处理设施预处理后排入叫河镇污水处理厂，处理达标后排入淯河 新建污水处理设施 供电 项目用电引自叫河镇35KV变电站。 新建 环保工程 废气 风选除杂废气治理设施 1套 集气罩收集+1套布袋除尘器（TA001）+DA001排气筒25m 新建 蒸煮过程废气治理设施 集气罩收集，与风选除杂共用1根排气筒 新建 餐厅油烟治理设施 1套 静电油烟净化器+4m高排气筒 新建 废水 隔油池 1座 2m3，收集餐饮废水 新建 化粪池 1座 40m3，用于生活污水收集处理 新建 污水处理设施 1套 处理规模80t/d，处理工艺为：格栅+调节池+一体化处理设施（水解酸化+A/O+二沉池），采用半地埋式 新建 噪声 设备噪声 / 基础减振、密闭隔声等 新建 固废 一般固废暂存区 1座 12m2，位于车间东北角，用于收集暂存一般固废 新建 总体平面布置：项目主出入口位于东侧，紧邻淯河路，北侧设次出入口。2#楼位于项目区内东侧，一楼为餐厅，二楼为会议室；1#综合楼位于项目区内西侧，内设酒店、展厅、冷库、加工车间等，加工车间设置在综合楼三楼北侧，布设两条山茱萸初加工生产线，风选除杂废气经袋式除尘器处理后由25m高排气筒排放，蒸煮废气经集气罩收集后由25m高排气筒排放，排气筒布设在距离居民区较远的东侧，平面布置较为合理。项目总平面布置见附图2-1，各楼层布局图见附图2-2~附图2-3。 四、主要产品方案 项目山茱萸初加工生产线产品为山茱萸中药原材料，具体产品方案见表2.2。 项目产品方案 序号 产品名称 年产量 备注 山茱萸中药原材料 1200t/a 含水率约12% 五、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能耗情况具体见表2-3。 项目主要原辅材料消耗一览表 类别 名称 单位 年耗量 备注 原料 山茱萸果干 t/a 1500 当地采购，含水率约30% 辅料 包装袋 个 15000 外购 能源消耗 电 ×104kW·h/a 78.14 叫河镇供电电网 水 ×104t/a 2.336 叫河镇供水管网 六、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备详见表2-4。 项目主要设备及设施一览表 序号 设备名称 型号 设备台时产量（kg/h） 年时基数（h） 数量（台/套） 备注 多功能上料提升机 / 200~1200 2400 2 原料上料提升 风选机 FX-500型 200~1200 2400 2 风选除杂 洗药机 XY-700型 200~500 2400 2 清洗 蒸煮锅 ZZ-500 600 2400 2 蒸煮 脱皮机 / 400 2400 2 脱皮 热风循环烘箱 HX-1型 400 2400 2 烘干（采用蒸汽加热） 自动缝包机 1.5kw / 2400 2 包装 全自动电加热蒸汽发生器 NBS120KW 175 2400 1 提供蒸汽 制冷压缩机 20匹 / / 14 储藏间制冷，制冷剂R410a 软水制备装置 / 300 2400 1 制备软水 七、公用工程 （1）给、排水 本项目生产用水主要包括设备清洗用水、车间地面冲洗用水、药材清洗用水、蒸煮过程用水、循环冷却水系统补水、软化水系统用水等，以及职工生活污水。 本项目需要加工的药材原料为1500吨。根据企业提供资料，药材清洗过程用水量约0.5t/t原料，则药材清洗过程用水2.5t/d，废水产生量为2.25t/d；蒸煮过程用水量约1.5t/t原料，则用水量为7.5t/d，考虑蒸煮过程中要散失一部分水，排水量约占用水量的60%，则排水量为4.5t/d；每班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，设备内部用水进行冲洗，用水量约0.5t/d，废水产生量0.45t/d；车间部分工段区地面冲洗水约1t/d（每天1~2次），废水产生量0.8t/d，经收集后全部进入项目配套污水处理设施，经市政管网排入叫河镇污水处理厂进行处理。 本项目采用全自动电加热蒸汽发生器为生产线提供蒸汽，蒸汽发生器规模为175kg/h，运行时间8h/d，冷凝水回用量1.12m3/d（336m3/a）。项目蒸汽发生器用水为软水，采用离子交换树脂工艺进行制备，制水效率约75%，排出的25%尾水为高盐水，则蒸汽发生器软化水系统用水量为0.37t/d，排水量为0.09t/d，为清净下水，经市政管网排入叫河镇污水处理厂进行处理。 项目劳动定员35人，在厂用午餐，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），用水量按50L/（人·天）计；交易中心客流量约150人次/d，外来入厕人员按每天50人计算，用水量按6L/人·d计算，用餐人数按每天50人计算，用水量按10L/人·d计算；酒店共设床位166个，按三星级用水定额为115m3/（床·a），年生产天数为300天，则项目生活用水量为66.183m3/d（19855m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为52.946m3/d（合约15884m3/a）。项目生活污水经厂区化粪池预处理后进入配套污水处理设施，经管网排入叫河镇污水处理厂，达标后排放至淯河。项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水量平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目年用电量为78.14万kW•h，用电引自叫河镇供电电网。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员35人，其中管理人员5人，酒店、交易中心及生产职工30人，年运行300天。单班生产，每班生产8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 项目施工期建设内容主要为中药材交易市场、仓储用房、山茱萸初加工车间等的建设，施工期产生的主要污染物为施工扬尘、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备噪声。 图2-2 项目施工工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 图2-3 山茱萸加工工艺流程及产污环节图 运营期药材交易主要在1#综合楼1楼进行，交易中心客流量约150人次/d，会产生少量生活污水和生活垃圾。山茱萸初加工车间位于1#综合楼3楼，主要加工工艺及产污如下： 上料、风选：栾川山茱萸采收季节为10月~11月中旬，外购晾晒后的山茱萸果干，通过多功能上料提升机上料进入振动风选机，去除混入的少量杂质，该工序会产生风选粉尘、噪声及挑选废料、废包装物等固废。 清洗：利用洗药机对风选合格的中药材进行清洗、浸泡处理，该过程中会产生水洗废水、噪声。 （3）蒸煮：将洗净的中药材放入蒸煮锅（使用蒸汽加热）内，蒸煮时间10min左右，后放入洁净容器内，该过程产生中药异味和蒸煮废水。 （4）脱皮：将蒸煮好的中药材采用脱皮机设备对其进行脱皮，该过程产生药材碎屑、噪声。 （5）烘干：通过烘箱（采用蒸汽加热）将药材中的水份蒸发干净，烘干温度60℃，时间15min左右，一般烘干至含水率12%左右。在此环境下，药材的药效成份基本保留在药材中，随气流逸散的药效成份较少，即烘干过程产生的中药气味（臭气浓度）浓度较低，烘干过程中主要产生水蒸气，水蒸气通过烘箱排气口直接排放。 （6）包装、入库：将加工好的干茱萸采用自动缝包机进行包装，后入库待售。 三、运营期产污环节 本项目运营期产污环节见下表。 项目运营期产污环节一览表 项目 产污环节 主要污染物 排放方式 治理措施 废气 风选除杂 颗粒物 连续 布袋除尘器（TA001）+DA001排气筒25m 蒸煮 中药异味 间断 集气罩+DA001排气筒25m 污水站 NH3、H2S、臭气浓度 间断 一体化上部设置绿化、污水站周边设绿化隔离带，水解酸化池等加盖密闭，并在池体等构筑物周边定期喷洒生物除臭剂 餐厅 油烟 间断 静电油烟净化器+4m高排气筒 噪声 生产设备 噪声 连续 建筑隔声、基础减震 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 间断 食堂废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区化粪池，后进入一体化处理设施，随后进入叫河镇污水厂进行深度处理 清洗废水 SS、COD、BOD5、NH3-N 连续 格栅+调节池+一体化处理设施 车间清洗废水 间断 设备清洗废水 间断 蒸煮废水 连续 固体废物 一般固废 生产过程 废包装材料 间断 集中收集后在一般固废区暂存，后做外售处理 风选过程 挑选废料（包括产生的药材碎屑、不合格品、非药用部分、细小杂质等） 连续 在一般固废暂存区暂存后随生活垃圾一同清运处理 脱皮过程 药材碎屑 连续 除尘设施 收集粉尘 间断 软水处理装置 废离子交换树脂 间断 交由厂家回收 污水处理设施 污泥及栅渣 间断 污泥脱水后交由建材厂作为原料使用；栅渣集中收集后交由环卫部门处理 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 间断 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建场地为空地，目前正在进行场地平整，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0 达标 PM10 年平均质量浓度 80 70 114.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.3 不达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1.2 4 30.0 达标 O3 百分位数8h平均 质量浓度 171 160 106.9 不达标 由上表结果可以看出：洛阳市2022年SO2、NO2、CO相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，所以洛阳市区域环境空气质量不达标。根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市所辖县（区）中，栾川县、汝阳县、嵩县空气质量达到二级标准。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）等一系列措施，将不断提升区域大气环境质量。 2、其他污染物环境质量现状 根据河南省《污染影响类建设项目环境影响报告表技术审核要点(试行)》，国家、地方环境空气质量标准中没有标准限值要求的，无需开展现状调查。本项目涉及的NH3、H2S、臭气浓度无国家、地方环境空气质量标准，因此本次评价期间未开展现状检测。 二、地表水环境质量现状 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起进入配套污水处理设施，处理达标后经污水管网排入叫河镇污水处理厂进一步处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准后排放至淯河。 为了解项目周边地表水环境质量现状，本次评价利用栾川县生态环境局2023年10月的例行监测数据，监测断面为前龙脖断面，位于项目下游约12.2km。监测结果见下表， 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测断面 监测时间 监测值（mg/L） pH 化学需氧量 氨氮 总磷 淯河 前龙脖断面 2023.10.31 7.8 8 0.032 0.012 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 6~9 15 0.5 0.1 由上表可知，淯河前龙脖断面各水质检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准限值要求。 三、声环境质量现状 项目周边50m范围声环境敏感目标为牛栾村，为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司于2023年12月26日对项目四周边界及牛栾村等的声环境质量进行了监测，监测布点见附图6，监测结果详见下表。 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位 2023年12月26日 昼间 夜间 项目边界东侧 51 42 项目边界南侧 50 41 项目边界西侧 53 43 项目边界北侧 53 42 牛栾村 53 42 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类 52 42 根据上表可知，项目四周边界及敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于栾川县叫河镇牛栾、叫河、桦树坪村淯河路西侧，据现场调查，项目周边50m范围声环境敏感目标为牛栾村，500m范围内环境空气保护目标为牛栾村、牛栾村小学等，具体见下表。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。项目周围敏感目标分布见附图3。 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 距项目边界的方位、距离 保护级别 环境空气 牛栾村 西边界外，1m 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 牛栾村小学 西南边界外，210m 下村 西南边界外，325m 声环境 牛栾村 西边界外，1m 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类 地表水 淯河 东边界外，5m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2： 项目 发酵尾气及其他制药工艺废气 颗粒物 20mg/m3 2.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3； 3.《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）： 标准 污染物 排放限值（mg/m3） 中型 油烟 1.0 油烟去除效率（%） ≥90 4.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新建 污染因子 标准限值 NH3 厂界标准值 1.5 mg/m3 H2S 0.06 mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） 5.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 三级 6~9 500mg/L 300mg/L 400mg/L / 6.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)） 7.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准： 标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 4类 70 55 |
| 总量 控制 指标 | 根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》、原国家环境保护部关于印发《建设项目污染物排放总量指标审核及管理办法的通知》(环发[2014]197号)，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N。 1、废气总量控制指标 本项目主要污染物为颗粒物，不设总量控制指标。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入厂区一体化处理设施；软化水系统排水为清净下水，直接排入厂区总排口；药材清洗过程废水、蒸煮废水、设备冲洗水、车间地面冲洗水经收集后进入厂区污水处理站进行处理，设计处理工艺为“格栅+调节池+一体化处理设施（水解酸化+A/O+二沉池）”，处理规模为80m3/d，处理达标后通过管网排入叫河镇污水处理厂进行深度处理。 项目控制指标（厂区总排口）为：COD 1.6906t/a（生产0.2231t/a，生活1.4675t/a）、NH3-N0.3100t/a（生产0.0409t/a，生活0.2691t/a），新增指标为：COD1.0979t/a（生产0.1449t/a，生活0.953t/a）、NH3-N 0.1464t/a（生产0.0193t/a，生活0.1271t/a），从栾川县自来水公司产业集聚区污水处理厂提标改造减排量中予以替代（见附件7）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期为8个月，项目施工期建设内容主要为中药材交易市场、仓储用房、山茱萸初加工车间等的建设，因此项目施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾及施工人员产生的生活污水和生活垃圾、生态破坏等。 一、施工期废气治理措施 施工期大气污染源主要施工扬尘、运输车辆及施工机械废气。 1、施工扬尘 扬尘主要为土石方开挖、建筑材料装卸及运输等活动直接产生的扬尘，施工场地开挖后裸露的地表、堆放的土方、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘等。 目前施工场地已设有车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，主干道已硬化处理，为尽可能减轻项目建设对周围环境空气的影响，施工期应严格执行《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）及地方相关的管理要求，采取以下扬尘防治措施： ①采用商品混凝土和成品灰，禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆。 ②遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。 ③施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 ④工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 ⑤建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 ⑥施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 ⑦运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 2、运输车辆及施工机械废气 施工机械和运输车辆排放的废气主要污染物是NOX、CO、HC，尤其减速档时CO排放浓度最大，尾气污染源在整个施工期一直存在，其源强大小主要取决于施工机械维护保养和作业机械的数量和密度，由于施工机械作业具有流动性、阶段性和间断性，因此施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大，对周围环境影响较小。 二、施工期废水防治措施 施工期主要的废水是施工废水及施工人员的生活污水。 本工程在施工过程中，按平均每天施工人数30人，施工营地位于项目区内东南角，人均生活用水100L/d计，则施工期的生活用水为3m3/d，施工期的生活污水排放量为2.4m3/d，主要为施工人员日常生活用水。生活污水由施工场地内修建的临时化粪池处理，后由吸粪车定期清运，送至周边农田施肥。 施工期生产废水主要为机械设备清洗水以及少量泥浆水，由施工场地内的收集池，沉淀后用于施工场地和道路的洒水抑尘，不外排。车辆冲洗水沉淀后的废水可保证完全回用。施工期废水可合理处理，施工期结束后，临时设施均拆除，项目建设过程中不会对周围水环境产生较大影响。 三、施工期噪声防治措施 本工程施工期中主要噪声污染源为施工机械和运输车辆。项目施工区域距周围50m范围主要声环境敏感目标为西侧1m处的牛栾村，为减轻施工噪声对周围环境的影响，施工期拟采取以下措施： 1、选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； 2、合理安排施工时间，事先公告施工状况，如因施工工艺要求连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民； 3、合理布置施工设备位置，高噪声设备应远离居民区布设，施工区周边应实施严格的隔离措施； 4、车辆运输路线应选择周围敏感目标分布少的运输道路，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 四、施工期固体废物防治措施 本项目所在区域地势较为平坦，施工过程可以做到挖填平衡，无弃方。施工主要采取的固废防治措施如下： 1、施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施； 2、施工生活垃圾不得随处堆放，在现场设置集中收集设施，经集中收集后依托当地环卫部门清运处置。 通过采取以上措施，项目施工期的环境影响能够得到有效地控制，且施工影响将随着施工期的结束而结束，短时间内即可恢复。 五、生态环境保护措施 施工期挖方、填方等造成地面扰动，容易引起扬尘及水土流失。土方临时堆放过程将压占植被、产生扬尘，并易受雨水冲刷产生水土流失。 环评要求：施工中挖方、填方同时施工，准备草栅或防尘网等，避免大风作业和预防暴雨冲刷，减少扬尘产生及水土流失。 施工结束后要在道路两侧及空地按照设计要求及时恢复植被，种树或植草，减轻不利影响。 综上，通过采取上述措施后，施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源核算 项目运营期有组织废气主要为风选除杂工序废气、蒸煮过程废气、餐厅油烟废气以及污水站恶臭、停车场汽车尾气。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本项目属于中药饮片加工业，按照《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992-2018）中要求，污染源强核算可采用实测法、物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放 形式 污染治理设施 污染物排放情况 排放标准 产生量(t/a) 产生浓度(mg/m3) 处理工艺 处理能力(m3/h) 收集效率(%) 去除效率(%) 排污许可废气可行技术 是否为可行技术 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 年排放小时数（h） 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 风选除杂工序 颗粒物 1.584 330 有组织 TA001高效脉冲袋式除尘器+DA001排气筒 2000 100 99 / / 3.3 0.0066 0.0158 2400 20 / 餐厅 油烟 0.0066 4.89 / 静电油烟净化器+4m高排气筒 4500 100 90 / / 0.49 0.0022 0.0006 300 1.0 / 污水处理 NH3 / / 无组织 污水站周边设绿化隔离带，水解酸化池等加盖密闭，并在池体等构筑物周边定期喷洒生物除臭剂 / / / / / / / / / 1.5 / H2S / / 无组织 / / / / / / / / / 0.06 / 臭气浓度 / / 无组织 / / / / / / / / / 20（无量纲） / |
| --- | --- |

|  | （1）风选除杂过程废气 项目中药材风选除杂过程中会产生一定量粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中2730中药饮片加工行业系数手册，以中药草为原料，生产中药饮片炮制工序（规模等级>1000吨-中药饮片/年）颗粒物产生系数为1.32kg/t-中药饮片，项目年产中药材原材料1200t，则风选除杂过程颗粒物产生量约1.584t/a。 本项目共设2台风选机，拟在风选机上方出气口处设集气管，风选除杂过程废气经一套高效脉冲袋式除尘器（TA001）处理后，经25m高排气筒（DA001）排放。配套风机风量2000m3/h。 （2）蒸煮过程废气 项目蒸煮工序会有少量中药异味产生，此异味无毒无害，产生量较小，难以进行定量分析。环评要求建设单位在蒸煮过程中进行加盖作业，并采用负压废气收集系统，与生产过程同步运行，蒸煮过程产生的废气经集气罩收集后通过25m高排气筒（DA001）排放。 （3）餐饮油烟 餐饮油烟废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中生活源产排污核算系数手册，河南属二类地区，餐饮油烟产生量为232克/（人•年）。项目设就餐位132个，依据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）中附录A，折合基准灶头数3个，主要为午餐，烹饪时间约为每天1h，就餐人数85人/d，单人油烟产生量按上述油烟产生系数的1/3，则本项目餐饮油烟废气产生量为0.0066t/a。配套风机风量4500m3/h。经静电油烟净化器处理后通过排气筒排放。 （4）污水站恶臭 项目设有污水处理设施一座，本项目污水处理站主体设施基本位于地下，采用全封闭设计，各处理单元均采用水泥板密封设计，设施上方及周边种植植物、加强绿化，定期喷洒除臭剂等，此外，污水处理设施污泥定期进行清掏，以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢，采取以上措施后，项目恶臭对周围环境影响较小。 （5）机动车尾气 本项目共设置停车位92个（其中地上停车位18个，地下停车位74个），进出的车辆基本为小型车（轿车和小面包车等）。汽车在启动过程中的怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气，其主要污染物为CO、烃类、NOx 等。 本项目地面停车位较少，产生的废气主要为自然扩散。地下停车场内设强制通风系统，废气通过风机抽取后经地上放散口排放，放散口为分散设置，高度一般在2.5m以上，高于人群呼吸排气带。本项目地下车库汽车尾气为间歇排放，且排放量较小，放散口均设置于楼前绿化带内，背向敏感建筑物，面向道路及绿化带等开阔地带，利于污风扩散，故对周边环境空气影响较小。 本项目建成后，绿地率达25.5%，绿化方式为乔、灌、草立体结合，能有效提高局部区域大气自净能力。 2、废气污染防治措施及达标分析 本项目为山茱萸初加工项目，属于中药饮片加工业，生产工艺有风选、清洗、蒸煮、脱皮、干燥等，属于《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）中的中药制造业预处理单元，《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）包含炮制单元、提炼单元、制剂单元、公用单元，本项目不在其适用范围内。参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 本项目采用高效脉冲袋式除尘器对风选除杂工序粉尘进行处理。袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。因此，本项目采用袋式除尘器对粉尘进行处理属于可行技术。 蒸煮废气拟经集气罩进行收集，后经车间排气筒有组织排放。 运营期污水站拟采取的措施有：污水站周边设绿化隔离带，水解酸化池等加盖密闭，并在池体等构筑物周边定期喷洒生物除臭剂。 本项目风选除杂废气采用集气管收集，废气经收集后送至一套高效脉冲袋式除尘器进行处理，颗粒物排放速率为0.0066kg/h，排放浓度为3.33mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2中标准限值要求。餐饮油烟经静电油烟净化器处理后排放浓度为0.49mg/m3，符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）。项目运行过程水解酸化池等恶臭废气经处理后排放量较少，汽车尾气排放量较少，对周边环境影响较小。 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口 名称 排放口类型 排气筒底部中心地理坐标 排气筒参数 经度(o) 纬度(o) 高度 (m) 内径 (m) 烟气流速(m/s) 温度 (℃) DA001 风选除杂工序排气筒 一般排放口 111.3305686 33.8661712 25 0.2 17.69 常温 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）的相关要求，项目在生产运行阶段应对本项目运营过程中产生的废气进行有计划的监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目各项废气监测计划见下表： 项目废气监测计划 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 风选除杂工序排气筒 颗粒物 半年1次 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2 厂界无组织 NH3、H2S、臭气浓度 半年1次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新建标准 5、环境影响分析 本项目所在区域环境质量现状达标，厂址500m范围内环境空气保护目标为牛栾村、牛栾村小学等。风选除杂废气采用高效脉冲袋式除尘器进行处理，后经25m高排气筒达标排放，蒸煮废气经集气罩收集后经25m高排气筒排放，餐饮油烟经静电油烟机净化器处理后达标排放，水解酸化池等恶臭废气经处理后排放量较少，汽车尾气排放量较少。因此，项目运营过程对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 （1）生活污水 项目劳动定员35人，在厂用午餐，用水量按50L/（人·天）计；外来入厕人员按每天50人计算，用水量按6L/人·d计算，用餐人数按每天50人计算，用水量按10L/人·d计算；酒店共设床位166个，按三星级用水定额为115m3/（床·a），年工作日300天，则生活污水产生量为66.183m3/d（19855m3/a）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为52.946m3/d（合约15884m3/a），主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180g/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。餐饮废水经隔油池（2m3）处理后和其它生活污水一起进入项目区东南角化粪池（一座40m3），预处理后排入项目配套一体化污水处理设施，后进入叫河镇污水处理厂进行深度处理。 （2）生产废水 根据前述工程分析，软化水系统排水0.05t/d，为清净下水，直接排入厂区总排口，后经污水管网排入叫河镇污水处理厂进行处理。药材清洗过程排水量2.25t/d，蒸煮过程排水量4.5t/d，设备冲洗废水量0.45t/d，车间地面冲洗废水量0.8t/d，废水经收集后进入厂区污水处理站进行处理，设计处理工艺为“格栅+调节池+一体化处理设施（水解酸化+A/O+二沉池）”，处理规模为80m3/d，出水经污水管网排入叫河镇污水处理厂进行深度处理。 图4-1 本项目污水处理设施工艺流程示意图 项目废水水质参照《中药类制药工业水污染物排放标准编制说明》中的数据，具体见下表。 项目污水产生及排放情况表 项目/处理单元 产生量（m3/a） COD （mg/L） 氨氮（mg/L） SS （mg/L） BOD5（mg/L） 药材清洗过程废水① 675 150 20 300 80 蒸煮过程废水② 1350 2000 100 500 750 设备冲洗废水③ 135 400 20 300 120 车间地面冲洗废水④ 240 150 10 300 50 调节池 进水水质（①+②+③+④混合水质） 2400 1204.69 64.00 412.50 456.13 出水水质 2400 963.75 42.28 288.75 410.51 去除率（%） / 20 / 30 10 生活污水 化粪池处理前 15884 350 30 200 180 化粪池处理后 15884 280 29.1 140 162 去除率（%） / 20 3 30 10 一体化处理设施 进水水质 （调节池出水+化粪池出水） 18284 369.75 30.83 159.53 194.62 出水水质 18284 92.44 16.96 23.93 29.19 去效率（%） / 75 45 85 85 软化水系统排水（清净下水） 15 40 / 30 / 总排口水质（污水站出水+清净下水） 18299 92.39 16.94 23.93 29.17 叫河镇污水处理厂进水水质标准 / 300 35 200 150 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 / 400 300 达标性分析 / 达标 达标 达标 达标 2、废水治理措施可行性分析 项目建成后生活污水产生量为52.946m3/d（合约15884m3/a），运营期在场地东南角新建一40m3化粪池，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 280mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 140mg/L。本项目废水污染物产排情况见表4-4。 项目废水在化粪池内暂存时间为18.1h，满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。措施可行。 项目生产废水、生活污水产生量合计为18299(t/a（60.996t/d），拟建污水站设计处理规模80m3/d，可以收集项目所产废水，规模可行；拟建污水处理设施设置在项目区主出入口以西，格栅及调节池均采用地下式，车间废水经管道全部自流汇入污水处理设施，方便收集，污水处理设施可行。 格栅、调节池：污水首先经过格栅，然后进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，缓和对设施的冲击。 水解酸化池：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解。 生物接触氧化：是A/O工艺中的一种高效的水处理工艺，填料是该工艺的核心部分，通过填料可以连续不断的使气水混合流体受到剧烈碰撞的切割作用，把大气泡切割成小气泡，从而加速氧的转移，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。 本项目预处理采用“格栅+调节池”，生化处理采用“水解酸化+A/O接触氧化法”，根据表4-4可知，本项目出水水质均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和叫河镇污水处理厂进水水质要求，污水处理工艺可行。 综上，本项目废水治理措施可行。 3、废水进入叫河镇污水处理厂可行性分析 叫河镇污水处理厂位于栾川县叫河镇柳树底，设计污水处理规模2000t/d，环评批复时间为2013年5月9日，批复文号：洛环然表〔2013〕40号，目前一期工程已建成投运，自主验收时间为2020年7月18日，处理规模1000t/d，采用“预处理+IBR+深度处理工艺”，收水范围包括叫河镇镇区（包括叫河村、瓦石岩村）、犁水阳光社区、桦树坪村、黎明村及天河大峡谷景区，配套管网均已铺设到位，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准，处理后尾水排入淯河。设计进水水质：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮35 mg/L。 本项目距离叫河镇镇区犁水东路污水干管约1.87km，根据镇政府出具的项目排水去向情况说明（见附件5），项目废水经配套污水处理设施处理符合镇区污水厂接管要求后，经管网排入叫河镇污水处理厂。厂区污水处理设施处理后出水水质可以满足叫河镇污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，废水量60.996t/d（合约18299t/a），水量较小，因此项目废水可以进入叫河镇污水处理厂进行处理，措施可行。 综上所述，本项目产生的废水均得到了合理的处置，对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD BOD5 氨氮 SS 叫河镇污水处理厂 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TW001 综合污水处理站 化粪池+一体化处理设施 DW001 是 企业总排口 2 生产废水 COD BOD5 氨氮 SS 叫河镇污水处理厂 连续排放，排放期间流量稳定 TW001 综合污水处理站 格栅+调节池+一体化处理设施 DW001 是 企业总排口 3 清净下水 COD SS 叫河镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 / / / DW001 是 企业总排口 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L） 1 DW001 111°19′50.743″ 33°51′55.107″ 1.75982 叫河镇污水处理 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 昼夜 叫河镇污水处理 COD 60 BOD5 20 NH3-N 8 SS 20 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 92.39 0.0056 1.6906 BOD5 29.17 0.0018 0.5338 氨氮 16.94 0.0010 0.3100 SS 23.93 0.0015 0.4379 4、环境监测计划及记录信息 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物 名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 混合样三个 半年一次 重铬酸钾法 BOD5 手工 / / / / 稀释与接种法 SS 手工 / / / / 重量法 NH3-N 手工 / / / / 纳氏试剂比色法 |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为提升机、风选机、脱皮机，以及废气治理设施配备的风机等高噪声设备，噪声源强在75～85dB(A)之间。生产设备全部布置在车间内，经过建筑隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声可降低20dB(A)左右，噪声源强详见下表。 主要高噪声设备噪声源强一览表（室内声源） 建筑物名称 空间相对位置/m 设备名称 设备数量 声压级/距声源距离(dB(A)/m) 声源控制措施 建筑物插入损失dB(A) 运行时段 建筑物外声压级dB(A) X Y Z 三楼生产车间 109 111 10 提升机 2台 75/1 距离衰减、建筑隔声 20 08:00~12:00；14:00~18:00 55 106 111 10 风选机 2台 85/1 65 81 106 10 脱皮机 2台 80/1 60 106 115 10 风机 1台 85/1 65 负一楼储藏区 81 106 -6 制冷压缩机 14台 80/1 距离衰减、建筑隔声 20 00:00~24:00 60 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 2、固定源声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2= Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lg（S） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）户外声传播衰减基本公式 Lp(r) = Lw+DC－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为 ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Lepq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 项目夜间不生产，具体预测结果见下表。 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 东边界 南边界 西边界 北边界 牛栾村住户 时段 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 本项目贡献值 39 10.4 35.4 34.4 34.4 现状背景值 / / / / 52 预测值 / / / / 52.1 标准值 70 55 55 55 55 由上表预测结果可知，项目运营期东边界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，南、北、西边界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 项目噪声监测计划一览表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界噪声 等效A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类、4类 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括挑选废料、废包装材料、脱皮过程药材碎屑、废离子交换树脂、袋式除尘器收集粉尘、污水处理污泥及栅渣等一般工业固体废物，以及职工生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目运营期劳动定员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，交易中心客流量约为150人次/d，每人每天产生的生活垃圾按0.01kg计算，则生活垃圾产生量为5.7t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 （2）一般工业固体废物 ①挑选废料 本项目风选过程中会产生少量挑选废料（代码900-099-S59），产生量约为原料的1%，即15t/a，主要为药材碎屑、筛选出的不合格品、细小杂质等，收集暂存至一般固废暂存区后随生活垃圾一同清运处理。 ②废包装材料 本项目生产过程中会产生废弃的包装材料（代码900-003-S17），属于一般固废，产生量约为0.15t/a，在一般固废暂存区暂存后外售处理。 ③药材碎屑 项目脱皮过程产生的药材碎屑（废渣，代码900-099-S59）约为原料的1‰，即1.5t/a，属于一般固废，在一般固废暂存区暂存后随生活垃圾一同清运处理。 ④废离子交换树脂 项目软化水系统离子交换树脂每年更换一次，产生量0.01t/a，代码900-008-S59，交由厂家回收。 ⑤除尘器收集粉尘 项目除尘器收集粉尘约1.57t/a（代码900-099-S59），收集后随生活垃圾一同清运处理。 ⑥污水处理污泥及栅渣 项目污水处理设施污泥产生量约7t/a（压滤后含水率按60%计，代码900-099-S07），经压滤后交由建材厂作为原料使用；本次栅条间距按16-25mm计，则栅渣量系数按0.08m3/1000m3（水），容重960kg/m3，压滤后含水率按60%计，则栅渣产生量约0.46t/a（代码900-099-S59），集中收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |

|  | 项目实施后固体废物排放信息表 序号 产生环节 固废名称 固废类别 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 处理去向 自行贮存量 自行 利用 自行 处置 转移量 排放量 委托利用 委托处置 1 职工生活 生活垃圾 一般固废 / 固体 / 5.7 垃圾桶收集 / / 5.7 / / 0 2 风选工序 挑选废料 一般固废 / 固体 / 15 一般固废暂存区暂存 / / 15 / / 0 3 生产过程 废包装材料 一般固废 / 固体 / 0.15 / / 0.15 / / 0 4 脱皮工序 药材碎屑 一般固废 / 固体 / 1.5 / / 1.5 / / 0 5 软化水制备 废树脂 一般固废 / 固体 / 0.01 / / 0.01 / / 0 6 除尘设施 收集粉尘 一般固废 / 固体 / 1.57 / / 1.57 / / 0 7 污水处理设施 污泥 一般固废 / 固体 / 7 / / 7 / / 0 8 栅渣 一般固废 / 固体 / 0.46 / / 0.46 / / 0 |
| --- | --- |

|  | 五、地下水、土壤影响分析 本项目为山茱萸初加工项目，废气主要为风选除杂过程中产生的颗粒物，经处理后均能够达标排放；固体废物主要为挑选废料、废包装材料、脱皮过程药材碎屑等一般固废，项目运营期拟自建污水处理设施，并进行分区防渗，具体情况如下： 本项目防渗工程污染防治分区 序号 名称 防渗区域及部位 防渗分区等级 1 污水处理设施 地面 重点 2 其他区域 地面 一般 重点防渗区：污水处理设施底部为夯实素土，中部为100mm厚C15混凝土垫层，上层为200mmC30混凝土，混凝土的抗渗标号为P6，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 一般防渗区：该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，本项目不存在地下水和土壤污染途径，故项目不会对地下水和土壤造成不利影响。 六、其他影响分析 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，不存在环境风险；且项目不涉及电磁辐射。 七、环境保护措施投资 本项目总投资8000万元，环保投资51.7万元，占总投资0.65%，环境保护措施及投资见下表。 环境保护措施投资一览表 项目 设备（设施）名称 规格 数量 投资额 （万元） 备注 废气 风选除杂过程废气治理设施 集气管+布袋除尘器+1根25m排气筒(DA001)，风量2000m3/h 1套 5.0 新建 蒸煮过程废气 集气罩收集，与风选除杂共用1根排气筒 新建 污水站 一体化上部设置绿化、污水站周边设绿化隔离带，隔油池等加盖密闭，并在池体等构筑物周边定期喷洒生物除臭剂 / 0.5 新建，绿化部分已计入绿化投资 餐厅油烟废气治理设施 静电式油烟净化器+4m排气筒，配套风量4500m3/h 1套 1.0 新建 噪声 基础减振 车间封闭 / / 20 新建 废水 生产废水 格栅+调节池+一体化处理设施，处理规模80m3/d 1套 20 新建 生活污水 2m3隔油池 1座 0.2 新建 40m3化粪池 1座 4.0 新建 固废 一般固废暂存区 12m2 1处 0.5 新建 生活垃圾收集桶 240L 若干 0.5 新建 总计 51.7 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 风选除杂过程DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气管+布袋除尘器（TA001）+DA001排气筒25m | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2 |
|  | 蒸煮过程废气DA001排气筒 | 中药异味 | 集气罩收集，与风选除杂共用1根排气筒 | / |
|  | 污水站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水站周边设绿化隔离带，水解酸化池等加盖密闭，并在池体等构筑物周边定期喷洒生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新建 |
|  | 餐厅油烟 | 油烟 | 静电式油烟净化器+4m高排气筒 | 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 综合废水排放口DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 格栅+调节池+一体化处理设施（半地埋式） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及叫河镇污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 风选机、脱皮机等 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运；废包装材料经12m2一般固废暂存区暂存后外售，挑选废料、药材碎屑、除尘器收集粉尘、栅渣经12m2一般固废暂存区暂存后与生活垃圾一同处置，沉淀池泥沙、压滤后污泥交由建材厂作为原料使用；废离子交换树脂经12m2一般固废暂存区暂存后交由厂家回收 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 项目运营期应满足《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021] 47号）中通用行业涉及颗粒物排放工序先进性指标要求：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力；制定环境管理制度和废气治理设施运行管理规程等； 项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求办理排污许可手续，不得无证排污或不按证排污 |

# 六、结论

栾川县叫河镇人民政府栾川县叫河镇中药材集散交易中心建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上， 项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0158t/a | / | 0.0158t/a | +0.0158t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.6906t/a | / | 1.6906t/a | +1.6906t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.3100t/a | / | 0.3100t/a | +0.3100t/a |
| 一般工业 固体废物 | 挑选废料 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 药材碎屑 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 1.57t/a | / | 1.57t/a | +1.57t/a |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | +7t/a |
|  | 栅渣 | / | / | / | 0.46t/a | / | 0.46t/a | +0.46t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①